## Slide 1: 计算机网络第六次实验
通过mininet观察不同TCP拥堵协议下的数据传输

## Slide 2: Mininet介绍
  Mininet是一个虚拟的测试平台，支持开发和测试网络工具和协议。通过一个命令，Mininet可以在任何类型的机器（虚拟机（virtualmachine，VM）、云托管或本机）上创建一个真实的虚拟网络。Mininet提供以下功能：
  •新网络协议的快速原型设计。
  •简化复杂拓扑的测试，无需购买昂贵的硬件。
  •在Unix和Linux内核上运行真实代码时的实际执行。
  •开放源代码环境，由提供大量文档的大型社区支持。

## Slide 3: 安装mininet虚拟机
可以选择使用virtualbox或VMware进行虚拟机的安装，安装虚拟机可参考博客（也可以自己找其它教程）：
(安装的时候要注意的电脑是哪种操作系统，可能在安装版本和步骤上略有不同)
一、vmware
https://blog.csdn.net/weixin_74195551/article/details/127288338?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522cc5552fde4e0a512e9ee5d5d69ca24d4%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=cc5552fde4e0a512e9ee5d5d69ca24d4&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v1~hot_rank-2-127288338-null-null.142^v102^pc_search_result_base1&utm_term=%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%89%E8%A3%85vmware&spm=1018.2226.3001.4187
二、virtualbox
https://blog.csdn.net/ZHOUPUYU/article/details/144342337?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522475e04fd0391ef83083d59b6f70cd4ea%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=475e04fd0391ef83083d59b6f70cd4ea&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v1~hot_rank-9-144342337-null-null.142^v102^pc_search_result_base1&utm_term=%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%89%E8%A3%85virtualbox&spm=1018.2226.3001.4187

## Slide 4: 安装网络性能测试工具 iperf3 以及它的可视化绘图工具iperf3_plotter
1 安装iperf3：
sudo apt-get install iperf3
2 安装iperf3_plotter：
git clone git://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
cd iperf3_plotter
sudo make

## Slide 5: 熟悉mininet
参考文件“mininet快速上手.docx”
熟悉mininet基本操作
熟悉iperf命令
熟悉plot_iperf.sh脚本

## Slide 6: 基本指令含义
sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control（查看当前拥塞协议）
iperf3 -c 10.0.0.2 -t 20 -O 10（-c 代表本机为客户端 –t 代表传输时间 –O代表有多少秒的数据删除，不显示在实验结果中）
sudo tc qdisc change dev s1-eth2 root handle 1: netem loss 0.01% delay 30ms（对s1-eth2交换机接口设置0.01%的丢包率和30ms的延迟,其中规则名称为handle1,关于netem更详细的说明见https://www.man7.org/linux/man-pages/man8/tc-netem.8.html）
sudo tc qdisc add dev s1-eth2 parent 1: handle 2: tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000(rate为传输速率,关于tbf更详细的说明见https://www.man7.org/linux/man-pages/man8/tc-tbf.8.html)
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem=’10240 87380 150000000’（分别代表缓冲池的最小、默认和最大容量）

## Slide 7: 进行试验
请按照“实验六操作步骤.docx”进行实验，并完成实验作业，并将作业提交至elearning。