## Slide 1: 第6章 链路层和局域网 (补充)生成树算法

## Slide 2: 生成树算法：概述
路由回路不可能完全避免
  复杂的网络很容易错误配置导致回路出现
  多条路径存在可以提供冗余以提高可靠性
通过网桥连接的互联网可看成一个图，图中的节点是网桥和局域网，而网桥和局域网连接的端口为图中的边
  构建一颗生成树来覆盖所有局域网，生成树的根为某个网桥
    主要目标为避免路由回路而不考虑性能方面的因素
  扩散和转发都限制在生成树上，只在那些属于生成树的端口之间扩散和转发
每个网桥配置：
  网桥ID（BID）：2字节的优先级+6字节的MAC地址
  每个端口分配16比特的端口号以及端口花费(手工配置或根据数据速率计算）
网桥之间：
  通过BPDU(Bridge Protocol Data Unit)消息的交换来构造生成树
  新网桥加入或者故障时自动发现拓扑变化，重新生成新的生成树
B2
B1
B3
B4
根桥
I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree which must be sure to span.
So packets can reach every LAN.
First the Root must be selected
By ID it is elected.
Least cost paths from Root are traced
In the tree these paths are placed.
A mesh is made by folks like me
Then bridges find a spanning tree.
1983年Radia Perlman发明了STP协议(Spanning Tree Protocol)
优先级 | MAC地址
Notes: 根据数据速率配置端口花费
10Mbps 100
100Mbps 19
1Gbps 4
10Gbps 2
>10Gbps 1

## Slide 3: 生成树算法：根桥、根端口和选取端口
生成树的根桥为BID最小的网桥： 2字节的优先级+6字节的MAC地址
  优先级越低，越有可能成为根桥，相同时比较MAC地址
每个网桥可以了解到根桥方向的路径花费
  等于路径上经过的那些连接到另外一个网桥的端口花费之和
  网桥到根桥具有最少花费的路径上的第一个跳段所使用的端口为根端口，路径花费为根路径花费
    如果有多条最少花费路径时，具有更低端口号的端口为根端口
    根桥没有根端口
每个局域网上到根桥的根路径花费最少（最靠近根桥）的那个网桥为选取桥
  如果有多个可选的网桥时BID最低的为选取桥
  选取桥连接到该局域网上的端口为选取端口
    如果有多个端口连接到同一个局域网上，端口号最低的端口为选取端口
生成树由所有局域网和网桥以及所有网桥的根端口和选取端口组成
  根端口和选取端口为转发状态
  其他端口为阻塞状态，不允许往该端口转发帧，忽略从该端口接收到的帧（不包括BPDU帧）
根桥
选取端口
根端口
选取端口
根端口
选取端口
根端口
B3
B2
B1
B4
选取端口
root path cost(B4) = cost(B4B3) + cost(B3B2) + cost(B2B1)

## Slide 4: BPDU消息
BPDU消息的目的MAC地址为 01-80-C2-00-00-00，称为IEEE Std 802.1D Bridge Group Address，表示链路上的网桥，不会被转发到其他链路上
LLC SAP=0x42，表示BPDU消息
端口MAC地址
01-80-C2-00-00-00
长度
DSAP = 0x42
SSAP = 0x42
Control = 0x03
检验和
协议ID(0) | 
版本号(0) | 
消息类型 | 0=配置BPDU 80=TCN(拓扑变化通知)
Flags | 最低位为拓扑变化位，最高位为拓扑变化确认位
根桥ID | 
根路径花费 | 发送该消息的网桥到根桥的最短路径花费
发送者ID | 
端口ID | 
消息age | 根桥最初发送与本消息相关的BPDU的时刻到现在的时间
最大age | BPDU消息的最大生命期，缺省20秒
Hello时间 | 根桥定期发送BPDU消息的间隔，缺省2秒
转发延迟 | 
MAC Frame
LLC PDU
BPDU
Notes: sudo tcpdump -i eno1 ether dst 01:80:c2:00:00:00

## Slide 5: 生成树算法：更好的BPDU消息
根桥定期（每隔2秒， Hello Time）生成新的BPDU消息
网桥从根端口接收BPDU消息后更新自身的BPDU消息，然后往选取端口发送自身的BPDU消息
网桥保存的BPDU消息的age随时间的增加而增加，如果到达最大生命期(MaxAge)，则宣称自己是根桥，重新计算
新的网桥启动时认为自己是根桥，发布BPDU消息
从端口收到BPDU消息都会和自身(准备发送)的BPDU消息比较，判断是否收到“更好”的BPDU消息（该端口是否有另一个桥更适合作为选取桥）：
  收到的BPDU标识一个具有更小BID的根桥
  收到的BPDU标识同一个根桥，但是具有更小的根路径花费
  收到的BPDU的根桥BID和路径花费相同，但发送该BPDU的桥BID更小
  收到的BPDU的根桥BID、路径花费和发送消息的桥BID相同，但是端口号更小
如果自身的BPDU消息更好，则往该端口发布自身的BPDU消息
如果收到一个“更好”的消息
  说明其不是该端口的选取桥，对应的端口不是选取端口
  检查该端口是否为根端口？
    通过其到根桥的路径花费=该端口的花费+BPDU消息中的根路径花费
    如果通过该端口到根桥的路径花费更好（短），说明为根端口，则
      更新自身的BPDU消息，根路径花费也相应更新
      往该网桥的所有选取端口发送自身的BPDU消息
Root BID
Root Path Cost
Sender BID
Port ID
谁是根桥?
到根桥的距离?
谁发送的BPDU?
通过Sender的哪个端口发送？
根桥
选取端口
根端口
选取端口

## Slide 6: 生成树算法：示例
BPDU消息(根桥，花费，发送者)表示是哪个网桥发送的，到根桥的花费为多少
  B1为根桥
  RP表示网桥的根端口(Root Port)
  DP表示局域网上的选取桥的选取端口(Designated Port)
稳定状态下单播帧和广播帧的扩散和转发沿着生成树进行：
  节点Z发送帧到节点W，会沿着生成树扩散到所有链路，选取桥会学习到Z的位置
  节点W发送帧到节点Z时，由于已经学习到Z的位置，W---B4----Z
组播帧可以基于通用组播注册GMRP协议(Generic Multicast Registration Protocol)进一步优化

## Slide 7: 生成树算法：拓扑变化
生成树收敛过程中新旧拓扑混合在一起：
原来属于转发状态的端口经过计算后发现不是转发状态，在这段重新计算的时间内可能出现网络分割
原来不是转发状态的端口在新的拓扑中变为转发状态时可能会出现路由回路
允许短暂的网络分割，但应该尽量避免出现路由回路：
  阻塞状态到转发状态时不是立即迁移，而是等待足够时间（BPDU消息传遍网络时间T的一倍），保证新拓扑信息传遍所有局域网
    考虑老拓扑中根桥B附近故障，经过T到达最远的地方A，而新拓扑的根桥为A，新的拓扑信息经过T到达B。
    转发延迟=BPDU消息传遍网络的时间，缺省15秒
  引入两个新的状态：监听和学习状态，等待转发延迟后迁移到下一状态
    监听状态：不转发帧，转发(接收和发送）BPDU消息，不学习节点位置
    学习状态：不转发帧，转发(接收和发送） BPDU消息，学习节点位置
    关闭状态：该端口关闭，不使用
    阻塞状态：不转发帧，接收但不发送BPDU消息，不学习节点位置
新根桥
老根桥
收敛速度最坏需要50秒
判断需要重新计算：BPDU消息超时（20s)
端口状态从阻塞到转发状态（2*15s）
T=15秒
B
A
阻塞
监听
学习
转发
转发帧
处理BPDU
学习
处理BPDU
学习
处理BPDU
接收BPDU